3G Modem配置说明

- 适用版本

支持USB接口的3G Modem

- 配置方法

在命令行下配置

WCDMA的配置命令如下：

define sys modem

Set status enable

Set autodial enable

set phone1 *99#

set pin-init 1234

end

CDMA 2000的配置命令如下：

define sys modem

Set status enable

Set autodial enable

set phone1 #777

set username1 ctnet@mycdma.cn

set passwd1 vnet.mobi

set pin-init 1234

end

手工拨号和断线命令如下

run modem dial

run modem hangup

调式命令如下

dump debug en

dump debug app ppp -1

dump debug app modemd -1

就可以看到整个拨号的过程

如果dump sys modem detect 显示 Modem is not attached. 则dump sys modem wireless-id得到wireless id和product id后，

define sys modem

set wireless-custom-vendor-id

set wireless-custom-product-id

end

将它们写入到设置中。

- 拨号成功后，可以看到在图形界面的modem接口处看到获得的IP地址和动态生成的路由